## Slide 1: COMUNIACIONES UNIFICADAS
UNIDAD 5 - CUCM
Cisco Unified Communications Manager

## Slide 2: CUCM BASICS Partitions & CSS

## Slide 3: CUCM - Partition
Una partición comprende una agrupación lógica con características de accesibilidad similares
  números de directorio (DN)
  patrones de ruta(route patterns)
  patrones de traducción (translation patterns)
  puertos de casilla de voz ( voice-mail ports)
Para simplificar, los nombres de las particiones suelen reflejar sus características, como
  PT-Celulares ,
  PT-Nacionales,
  PT-Interno,
  PT-Secretaria
-DN 2001
-Router Pattern 9.[2-4]XXXXXXX
¿Quién Puede llamarme?

## Slide 4: CUCM -

## Slide 5: CUCM - NO PARTITION / PARTITION

## Slide 6: CUCM – Calling Search Space - CSS
Un espacio de búsqueda de llamadas (Calling search space ,CSS) es una lista ordenada de particiones.
Los css determinan las particiones que los dispositivos buscan al intentar completar una llamada:
          Teléfonos IP
          Softphones
          Gateways .
Un CSS ,con nombre “Supervisores” contiene 4 particiones : Nacionales, Internacionales , Emergencia ,Celulares
Un CSS, con nombre “Invitados” contiene 2 particiones: Nacionales, Emergencia
Si un IP-Phone o DN está configurado con el CSS "Invitado", solo busca en las particiones “Nacionales" y “Emergencia" cuando inicia la llamada.
Si un usuario que llama desde este número intenta marcar un número internacional, no se produce una coincidencia y la llamada no se puede enrutar.

## Slide 7: CUCM – CSS / Particiones
CSS
Internos
CSS
Nacionales
CSS
Celulares
CSS
Intern.
PT-Internos
Llamadas Internas
PT-Nacionales 9.[2-4]XXXXXXX
Llamadas Nacionales
Llamadas a Celulares
PT-Cel 9.09[1-9]XXXXXX
Llamadas a Internacionales
PT-Int 9.00!
A donde puede llamar alguien
Ruteo Geográfico
Lista de Particiones

## Slide 8: CUCM - CSS

## Slide 9: CUCM – Route Patterns

## Slide 10: CUCM - Route Patterns

## Slide 11: CUCM –NULL Partition
2600 PT-Interno
2601 no partition
Ninguno de los 2 teléfonos tienen configurado un CSS
¿Pueden llamarse?

## Slide 12: CUCM – Los CSS cumplen 2 Reglas
Siempre se puede llamar a un DN que no este en una partición
Solo se puede llamar a un DN, si la partición de ese DN esta en el CSS

## Slide 13: CUCM – Ejercicio CSS
1 Usuario disca 2000
2 Usuario disca 3000
3 Secretaria disca 3000
4 Secretaria disca 2000
5 Jefe disca 2000
6 Jefe disca 4000
7 Usuario disca
9.001-801-240-7845
8 Jefe disca
9.099-801-478

## Slide 14: Path Selection

## Slide 15: CUCM – Route Group
Un route group es una lista de devices (gateways, trunks).
Un route group puede ser configurado para manejar estas distribuciones
  distribución circular (round-robin)
    es usada para distribuir recursos de carga
  distribución arriba-abajo (top-down)
    para priorizar el uso de una gateway dentro de un route group

## Slide 16: CUCM – Selection Path

## Slide 17: CUCM – Path Selection
Para implementar una elección de camino (path selection) en el CUCM, la lógica del procesamiento de llamada debe ser construida desde abajo hacia arriba (bottom-up)
Cuando se crea un route group, recién ahi se pueden cargar los dispositivos que va a formar parte del grupo.
Si los devices no existen todavía, no hay nada que se pueda correlacionar al route group
Los siguientes pasos debe realizarse en el orden dado
        Paso 1 Agregar Dispositivos (Gateways y trunks).
        Step 2 Crear route groups con devices disponibles
        Step 3 Crear route list con route group disponibles.
        Step 4 Crear route patterns apuntando a los route lists

## Slide 18: CUCM -
Route Pattern
9.[2-4]XXXXXXX
Route List
Route Group
IP WAN
Route Group
PSTN
Trunk
GW1
GW2
IP
PSTN

## Slide 19: SIP TRUNK: SIP Profile & Sip Trunk Security Profile

## Slide 20: CUCM – Sip Profile
Un perfil SIP (Sip-Profile) :
Es un template que comprende configuraciones SIP comunes.
Al implementar troncales SIP (Sip-Trunk) en la red , se puede aplicar configuraciones SIP comunes a grupos de dispositivos a través del SIP-Profile.
Sin el perfil SIP, tendría que configurar los ajustes individualmente para cada troncal y dispositivo SIP en la red.
SIP-Profile
SIP Trunk Security Profile
Parametros Generales
SIP - Trunk
SIP-Profile

## Slide 21: CUCM – SIP Profile
Un perfil SIP (Sip-Profile) es un template que comprende configuraciones SIP comunes.

## Slide 24: CUCM – SIP Security Profile
CUCM proporciona un perfil de seguridad SIPtrunk no seguro y predefinido para el registro automático.
SIP Trunk Security Profile

## Slide 25: Device Pool

## Slide 26: CUCM – Device Pool
Previo a Configurar el Device Pool, se deben configurar:
Cisco Unified Communications Manager group.
  Lista de servidores para Registración del Teléfono
Date/time group.
Region.
  Se usa si se quiere frozar el uso de codecs entre diferentes regiones logicas . De lo contrario se usa el Defualt
SRST reference.
Media resource group list.
Calling search space for auto-registration.
Requerido
Opcional
Propósito:
Brindar una manera conveniente de definir un conjunto de características comunes que se pueden agregar a los dispositivos, en lugar de asignarlas como características individuales

## Slide 27: CUCM – IP Phone

## Slide 28: CUCM – IP Phone