## Slide 1: COMUNICACIONES UNIFICADAS
UNIDAD 1
Introducción y Ecosistema UC
Principios Básicos Telefonía Analógica / IP

## Slide 2: Introducción
  Profesor : Suren Keushkerian
      Email : sk141534@fi365ort.edu.uy
      Teams.
  CV Profesional
    https://www.linkedin.com/in/surensebastian/
  Background Alumnos
    Conocimiento en el área

## Slide 3: Introducción - Dictado y Evaluación
Dictado
  10 Clases Teórica
  4 Prácticas de Laboratorio
Evaluación:
  Parcial 50 pts.
  Obligatorio 40 pts.
  Participación 10 pts.
Exonera
Derecho Examen
Recursa

## Slide 4: Introducción
PBX Analógica (Centralitas)
Voz sobre Ip (VoIP)
Comunicaciones Unificadas - UC

## Slide 5: Introducción – Objetivos del Curso
Comprender integralmente el funcionamiento de un sistema telefónico basado en IP.
Determinar requerimientos de una internetwork IP para servicios de telefonía
Comprender la interconexión de componentes de un sistema de C.U.
Poner en operación un sistema unificado de Telefonía IP y Colaboración CISCO.

## Slide 6: Introducción – Objetivos

## Slide 7: Telefonía Analógica – Línea
Es una conexión tradicional telefónica del hogar a la
  PSTN ( Public Switched Telephone Network)
    ANTEL
Generalmente usa cable de cobre y se conoce como “local loop”

## Slide 8: Telefonía Analógica – Off Hook
Cuando se descuelga el teléfono (off-hook) se escucha un tono(tone)
Luego se le dice al “switch” de la compañía mediante los botones, a donde se quiere llegar
  ¿Qué es lo que sucede realmente para que esto funcione?

## Slide 9: Señalizaciones (Signaling)
¿Como se da cuenta la compañía telefónica que estamos off hook?
  Supervisory signaling
Luego tenemos tono, y lo escuchamos
  Information signaling
    Cuando discamos y escuchamos que esta ocupado (busy)
    Me esta dando información de que el otro extremo no esta disponible.
Al Discar dígitos
  Address Signaling
    Estoy discando “una dirección” , a donde quiere conectarme.

## Slide 10: Señalizaciones – Circuito Tip and Ring
El rj 11 tiene 4/6 conectores. en general se usan 2
Se conocen como Tip and Ring.
Salen del teléfono análogo y va a la pared a un rj11

## Slide 11: Señalizaciones – Tip and Ring
El termino Tip and Ring se origina en referencia a los antiguos conectores de teléfono
Eran usados para conectar las llamadas telefónicas en las centralitas manuales.

## Slide 12: Telefonía Analógica
Cuando se hace un off-hook, hay un switch mecánico que se cierra y permite que empiece a circular corriente
  Circuito abierto cuando estoy on-hook
  Circuito cerrado cuando estoy off-hook
Paradoja del circuito tip and ring
  ¿Cuándo estoy on-hook, como hace la corriente para circular por el teléfono para que este suene?

## Slide 13: Componentes de Red para Telefonía
El sistema mundial de telefonía esta hecho de una interconexión entre múltiples compañías telefónicas conocidas como Public Switched Telephone Network (PSTN)
Local Loop
CO(Central Office) TRUNKS
T1 - 23 canales
E1 - 30 canales
SIP – “A Demanda”

## Slide 14: Signaling:
Supervisory
Address
Information

## Slide 15: Señalizaciones - Supervisory
  Le permite a la compañía de teléfono saber cuando levantamos el tubo (off-hook)
  También envía un voltaje de “ring al teléfono”
  El método de Supervisory signaling se llama “Loop Start”, se tienen -48v de DC en la líneas de tip and ring . Cuando se levanta el tubo, eso permite que la corriente empiece a circular (“Loop Current”).
  Cuando el switch del CO ve que hay corriente circulando, es la indicación que el teléfono esta off-hook, así que le indica al switch que tiene que brindar un TONO de DISCADO

## Slide 16: Ringing Circuit
AC

## Slide 17: Señalizaciones - Address
    ¿Cómo sabe la compañía que números se discan?
    La manera tradicional era con Pulse Dialing
      El método usa las aperturas y clausuras rápidas del circuito Tip and Ring para indicar el digito discado
      “Como si fuera en on-hook y off-hook tan rápido que la compañía estaba programada para interpretarlo como un digito.

## Slide 18: Señalizaciones - Address
    En la actualidad de usa DTMF
      Dual-Tone Multi-Frequency Dialing
      Usa 2 frecuencias generadas simultáneamente para indicar el digito discado
      Cuando la compañía ve esas frecuencias y lo identifica como el numero 5

## Slide 19: Señalizaciones – Informational
    También se usa DTMF
      Para obtener información del usuario
      Cuando se pide un “feedback”
        Digite numero ……

## Slide 20: Ejemplos DTMF
Señalizacion – Informational | Descripcion | Frecuencia
Dial Tone | Se escucha cuando se esta en off-hook | 350 y 440
Ring Back | Indicación que la llamada esta sonando en destino | 440 y 480
Busy Signal | Indicación que el lunero discado esta off-hook | 480 y 620
Reorder Tone (Fast Busy) | Indicación que la llamada no puede ser completada( EJ trunks completos) | 480 y 620
Ej: Un Dial Tone es un DTMF – un tono constante de 350hz y 440hz
(Puede variar según el país)

## Slide 21: Voice over IP (VOIP)
  La transmisión de protocolos de señalización , de voz y contenidos multimedia a través de una red ip.

## Slide 22: Voice over IP (VoIP)
RTP / RTCP
Real Time Transport Protocol
Layer 4 UDP (voice/video)
Type | Analog Cards in Routers
FXS | Foreign Exchange Station
FXO | Foreign Exchange Office

## Slide 23: FXS – Foreign Exchange Station
  Puerto de voz analógico que se conecta a un equipo:
      Teléfono
      Modem
      Maquina de Fax
  Puede generar un dial-tone y mandar un voltaje de ring.
  Interpreta los dígitos discados.

## Slide 24: FXO – Foreign Exchange Office
  Puerto de voz analógico que se conecta a una CO:
  Similar a un Teléfono
  Se puede realizar llamadas,

## Slide 25: DIGITALIZACION DE LA VOZ
Teorema de Nyquist

## Slide 26: Digitalización
  El habla humana es una onda análoga (waveform) , pero queremos convertirla en una onda digital
  El sonido puede describirse mediante 5 características
      Longitud de Onda
      Amplitud
      Periodo
      Frecuencia
      Velocidad

## Slide 27: Digitalización - Onda
  Longitud de Onda
    Distancia mínima en que la onda se repite a si misma.
  Amplitud
    Cuando una onda pasa a través de un medio, las partículas del medio se desplazan temporalmente de sus posiciones originales.
    La amplitud es el desplazamiento máximo de las partículas del medio desde sus posiciones originales no perturbadas y se usa para describir el tamaño de la onda. Se mide en m (metros)
  Periodo
    El tiempo que se requiere para completar un ciclo, y se mide en s (segundos)
  Frecuencia
    La cantidad de ciclos producidos en 1s , se mide en Hz (Hertz)
      f es la frecuencia
      T es el periodo

## Slide 28: Digitalización
  La amplitud es la que determina el volumen
SILENCIOSO
RUIDIOSO
TONO MAS BAJO
TONO MAS ALTO

## Slide 29: Digitalización
La “sensibilidad al volumen” no es lineal.
Somos muy sensibles a las diferencias en el volumen de los sonidos suaves, pero a medida que el sonido se vuelve más fuerte, se hace más difícil diferenciar entre pequeños cambios en el volumen
Las mediciones de sonoridad que tienen en cuenta esta característica, se expresan como "nivel de presión acústica" o simplemente "SPL“(sound pressure level), y la unidad utilizada para medir SPL es el decibelio, abreviado como "dB".
El sonido más suave detectable por el oído humano se define como 0 dB. (no se toman en cuenta las diferencias individuales)

## Slide 30: Digitalización – Conversión a 0 y 1
Para poder transmitir la voz humana en un medio digital , se debe convertir a una onda digital
Representamos la voz como una serie de 1 y 0 o (voltajes para el 1 y absencia de voltajes para 0)

## Slide 31: Digitalización - Conversión a 0 y 1
Señal original
Señal solapeado (aliased)
¿Cuántas muestras debo tomar para no perder calidad y representar la voz lo mejor posible?
Aliasing
Tomar muy pocas muestras para reproducir una onda, que resulta muy diferente a la original

## Slide 32: Harry Nyquist 1889 -1976 Físico Ingeniero Electrónico y de Comunicaciones
En 1928 publica un “paper” que establece las bases para lo que mas adelante se conocería como el “Teorema de Nyquist”
Cuando se hace un muestreo de una onda analógica, el mismo debe ser por lo menos el doble de la frecuencia mas alta de la onda.
Como no se trata de tener una replica exacta de la voz en alta definición, se usa una frecuencia que ya era usada por las compañías de teléfono, que se maximiza en 4000hz
¿Entonces cual es el numero mágico de muestras por segundo?

## Slide 33: Digitalización
Se toman una 8.000 muestras por segundo
Hay un tema con la diferencias entre la amplitud y el numero exacto si se usa una escala lineal
Eso crea un ruido audible que se conoce como “Quantization noise”
Para evitar el problema se usa una escala Logaritímica

## Slide 34: Digitalizacion - Conversion 0 a 1
  1 Bit de Polaridad
    Numero Positivo
    Numero Negativo
  3 Bits para indicar el Segmento
  4 Bits para indicar el “step”

## Slide 35: Digitalización
  Como se debe obtener 8000 muestras por segundo
  Cada muestra tiene una carga de 8 bits
  Se necesitan 64.000 bits/s = 64Kb/s
    ES LA MANERA DE ENVIAR VOZ SIN COMPRIMIR

## Slide 36: AUDIO CODECS
G711 ulaw/alaw , G729 , G723.
DSP
COMPRACIONES

## Slide 37: ADC/DAC – Analog Digital / Digital Analog Converter
Compresión con Perdida - Lossy
  Elimina data que no se nota
Compresión sin Perdida - Lossless
  No se elimina data
Durante la compresión, los datos se limitan a una estructura de paquete propia del algoritmo de compresión.
Al llegar al destino, se descomprime nuevamente en su estado original antes de decodificarse

## Slide 38: ADC/DAC

## Slide 39: Digitalización – Códecs
  Coder-Decoder (Codec)
    Un algoritmo que codifica una onda analógica a una información digital y luego decodifica la información digital a una onda analógica.
Codec | Bandwidth (Payload Only) | Mean Opinion Score
G.711 ulaw/alaw | 64 kbps | MOS 4.1
G.722 | 48/56/64 kbps | MOS 4.2
iLBC | 13.3 kbps o 15.2 kbps | MOS 4.1
G.729 | 8 kbps | MOS 3.92
G.723 | 5.3 kbps o 6.3kbps | MOS 3.7
MOS | Quality | Impairment
5 | Excellent | Imperceptible
4 | Good | Perceptible but not annoying
3 | Fair | Slightly annoying
2 | Poor | Annoying
1 | Bad | Very annoying

## Slide 40: Comparación de Codecs : A-law / U-law
Son Algoritmos para modificar una señal de entrada para ser digitalizada
  Están implementados en sistemas telefónicos por todo el mundo.
  La diferencia entre ambos es muy sutil:
Rango dinámico de la salida
  u-law tiene un rango dinámico mas grande que A-law.( rango entre el sonido mas bajo y el mas alto),
  Esto presenta la desventaja de una distorsión mayor en señales pequeñas
  a-law suena mejor que u-law cuando el input es muy suave.
u-law
  Usado en USA y Japón
  Wikipedia Ley Mu (u-law)
a-law
  Usado en Europa y América
  Wikipedia Ley A (A-law)

## Slide 41: Comparación de Codecs
G711 A-law
https://www.youtube.com/watch?v=LNMfDrTka3c
G711 u-law
G722
G723
G729

## Slide 42: Demo Labs - Cisco Packet Tracer
  Programa en Aulas Microsoft Teams
  Se puede ingresar como Guest o usar una Cuenta de Netacademy Cisco

## Slide 43: Demo Lab - Cisco SandBox