## Slide 1: COMUNICACIONES UNIFICADAS Agosto 2022
UNIDAD 2
ECOSISTEMA
CALL MANAGER EXPRESS
DAIL-PEERS

## Slide 2: Repaso Clase Anterior
  Señalizaciones (Supervisory , Information, Address)
  Circuito Tip and Ring y los estado on-hook / off-hook
  Local Loop / CO Trunks / T1-E1-SIP
  DTMF
  Tarjetas FXO/FXS
  Digitalización de la voz
  Teorema de Nyquist (segmentos y escala logarítmica)
  Codecs (G711,G729)
  MOS
  ADC/DAC
  SandBox

## Slide 3: Ecosistema - CISCO

## Slide 4: Ecosistema - CISCO
MPLS | Internet
Conectividad es brindada por una sola empresa para todos los sitios | No esta restringida a ninguna empresa en particular.
Proveedor puede garantizar : Priorización y entrega de paquetes. Delay de extremo a extremo. | Entrega de paquetes y la prioridad no están garantizadas. Se proporciona con el mejor esfuerzo posible.
Se prefiere MPLS para la comunicación de video y voz. | Sin QoS para admitir una baja latencia, Internet es una alternativa menos deseable
Alto Costo. | Costo es menor a MPLS.
No es necesario encriptar el tráfico dentro de la misma MPLS del cliente. Hay separación lógica de ruteo | VPN debe ser usada para encrpitar tráfico entre los clientes

## Slide 5: Ecosistema - CISCO

## Slide 6: Cisco Unified Call Manager Express (CUCME)
CUCM
Switch
CUCME
Funciones del CUCME
x1001
x1002
Call Processing
Conectarse a otro Call Agent
Integrarlo con CUE
Configuración Mediante
  GUI
  CLI
SIP / SCCP
RTP
SIP / SCCP
TDM
SIP / H.323 /MGCP
CUE

## Slide 7: Configuración de CME - GUI
GUI - Producto CCP
  Cisco Confiugration Profesional
  Usa Java
  Correr como Administrador
  Por HTTPS, usar un certificado Auto firmado
Pueden asignar una loopback address para la conexión

## Slide 8: Configuración de CME - GUI

## Slide 9: Configuración de CME - CLI

## Slide 10: Configuración General – Punteo de Configuración
Servidor de DHCP.
Interfaces del router.
Network Time Protocol – NTP.
VLANs en los switches.
Puertos en switches para voz y datos
Parametros del CCME
Plan de Discado
PSTN
Dial-peer
RTR1# config terminal
RTR1(config)#

## Slide 11: Configuración General - 1 Definir servidor de DHCP.
  ip dhcp excluded-address 172.16.1.1 172.16.1.9
  ip dhcp exludded-address 172.16.2.1 172.16.2.9
  ip dhcp pool VOICE
  network 172.16.1.0 255.255.255.0
  default router 172.16.1.1
  option 150 ip 172.16.1.1
  dns-server x.x.x.x
  ip dchp pool DATA
  network 172.16.2.0 255.255.255.0
  default-router 172.16.2.1
  dns-server x.x.x.x

## Slide 12: Configuración General - 2 Interfaces del Router
    interface gigabitethernet 0/0
    no ip address
    interface gigabitethernet 0/0.10
    description Router Interface VOICE VLAN
    encapsulation dot1q 10
    ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
    interface gigabitethernet 0/0.50
    description Router Interface DATA VLAN
    encapuslation dot1q 50
    ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

## Slide 13: Configuración General - 3 NTP
    ntp server x.x.x.x
    clock timezone UYT -3

## Slide 14: Configuración General - 4/5 Vlan y Puertos en Switches
    Configuración en la interface del Switch contra el router
  interface Gi 0/0/24
  description Trunk con el Router
  switchport mode Trunk
    Creación de VLAN
    vlan 10
    name VOICE
    vlan 50
    name DATA
    Asignar VLAN de VOICE y DATA
    interface range Gi0/0/1-10
    switchport mode access
    switchport access vlan 50
    switchport voice vlan 10

## Slide 15: Configuración General - 6 Parametros del CME
Firmwares de Teléfonos - Option 150
tftp-server flash:<full-name> alias <file-name>
show run | include tftp-server
show telephony-service tftp-bindings

## Slide 16: Proceso de Booteo – CME/CUCM

## Slide 17: Boot Process
POE
El switch continuamente envia un pequeño voltaje en los pines de transmisión,
El voltaje que fue enviado desde el switch, regresa a través del teléfono hacia los pines de recepción del switch
El switch entonces detecta que el dispositivo requiere in-line power , así que entonces genera la asignación de energía por defecto.
Imagen pre cargada
La imagen del firmware se guarda en la memoria flash (no volátil) del teléfono
El teléfono ejecuta un Bootstrap loader que carga la imagen.
Con esa imagen, inicializa el hardware y software

## Slide 18: Boot Process
CDP
Mediante CDP/LLDP (Cisco Discovery Protocol) , el switch le informa al IP Phone cual vlan de voice debe usar para el trafico VoIP.
Un ASIC ( application-specific intergrated circuit ) en el hardware del teléfonos , se usa para crear frames 802.1q antes de que sean transmitidos
ASIC también le das capacidades de QoS
IP-Address
El teléfono envia un boradcast de capa 2
Por DHCP obitenen:
  Dirección IP
  Subnet mask
  default Gateway
  TFTP Server (option 150)

## Slide 19: Boot Process
TFTP
Tiene los archivos de config que incluye los parámetros para conectarse al
  CUCME (Call Manager Express)
  CUCM (Cisco Unified Communications Manager)
El Ip Phone primero solicita el archivo
  SEP<mac-address>.cnf.xml del servidor TFTP
    Si el servidor no responde , entonces el teléfono usa su ultima configuración de la NVRAM.
    Si el servidor responde pero el archivo no esta , entonces solicita el XMLDefautl.cnf.xml . Este archivo es usado para solicitar un configuración de Auto registración
    La auto-registración esta deshabilitada por defecto.
El archivo incluye un lista priorizada de equipos donde debe registrarse

## Slide 20: SIP VS SCCP
SIP | SCCP
Session Initiation Protocol | Skinny Call Control Protocol
Open-Source protocol | Cisco proprietary
Se comunica por TCP/UDP en los puertos 5060/5061 | Se comunica por puerto TCP 2000
SIP es mas pesada que SCCP. Rango de diferentes mensajes , mucha información adicional | SCCP es un protocol liviano Estructura de mensaje muy simplificada
Usada con PBX que no son del estilo Cisco ,como Asterix | Usado con CUCM o CME
SIP requiere usuario y contraseña para la registración | SCCP requiere MAC address
Usado para modificar, establecer y finalizar sesiones de comunicación en IP con uno o más participantes. | Usado para la comunicación entre teléfonos Cisco y CUCM/CME

## Slide 21: Configuración General - 6 Parametros del CME
Switch
CUCME
x1001
x1002
SIP / SCCP
RTP
SIP / SCCP

## Slide 22: Telephony Service - SCCP
172.16.1.1

## Slide 23: REGISTER GLOBAL - SIP
172.16.1.1

## Slide 24: CONFIGURACION IP-PHONE

## Slide 25: Config de Teléfono en CME - SCCP
button 1
button 2

## Slide 26: Config de Teléfono en CME - SIP
number 1
number 2

## Slide 27: ¿Que sucede si cae el CME durante una llamada?
ESCENARIO 1
ESCENARIO 2

## Slide 28: Configuración General – Salida a la PSTN
CUCME
Fa 0/2/0
Fa 0/2/1
x4001
4444-4XXX
E1 0/0/0
CP9971
CP7965
x4002

## Slide 29: PATRONES
Wilcard |  | Descripción | Ej | Valida
Punto | . | Coincide con cualquier digito discado , 0-9 o * | 20.. | 2000 a 2099
Mas | + | Coincide con una o mas instancias del digito anterior | 5+23 | 5523, 55523, 555523
Paréntesis | [] | Coincide con un rango de dígitos | [1-3]22 / [57] | 122, 222, 322 5, 7
Caret | ^ | Coincide con no matchea | [^1-3]22 | 022, 422, 522, 622,…922,*22
Letra T | T | Coincide con cualquier numero discado | T | de 0 a 32 dígitos
Comma | , | Inserta 1 segundo de pausa entre dígitos discados |  | 
Ejercicios
Descripción | Patrón
Comiencen con 555, que tengan el 1,2 o 3 como el 4 digito , y que luego termine en 3 dígitos | ?
Primer digito con 1, 4, 5 o 6 y los últimos 3 dígitos son 555 | ?
Los primeros 2 dígitos son 55, el 3er digito es 5 o 9 , 4 digito cualquiera y termina en 2 | ?
Primer digito no esta entre el 1 y 7,segundo y tercer digito cualquier numero, y el ultimo es 1, 3 o 5 | ?

## Slide 30: Patrones - Solución
Descripción | Patrón
Comiencen con 555, que tengan el 1,2 o 3 como el 4 digito , y que luego termine en 3 digtos | 555[1-3]…
Primer digito con 1, 4, 5 o 6 y los últimos 3 dígitos son 555 | [14-6]555
Los primeros 2 dígitos son 55, el 3er digito es 5 o 9 , 4 digito cualquiera y termina en 2 | 55[59].2
El primer digito no esta entre el 1 y 7, el segundo y tercer digto son cualquier numero, y el ultimo es 1, 3 o 5 | [^1-7]..[135]

## Slide 31: Patrones PSTN- Uruguay
Discados | Patron | 
Números de 3 dígitos |  | 
Números de 4 dígitos |  | 
Llamadas Nacionales |  | 
Llamadas a Celulares |  | 
Llamadas Internacionales |  | 
0800 |  | 
Emergencia |  | 
Wilcard |  | Descripcion
Punto | . | Cualquier digito discado , 0-9 o the *
Mas | + | Una o mas instancias del digito anterior
Parentisis | [] | Coincide con un rango de dígitos
Caret | ^ | Coincide con no matchea
Letra T | T | Coincide con cualquier numero discado
Coma | , | Inserta 1 s de pausa entre dígitos discados

## Slide 32: Patrones PSTN- Solucion
Discados | Patron
Números de 3 dígitos | 1..
Números de 4 dígitos | 1…
Llamadas Nacionales | [2-4]…….
Llamadas a Celulares | 09[1-9]……
Llamadas Internacionales | 00T
0800 | 0800….
Emergencia | 911
Wilcard |  | Descripcion
Punto | . | Cualquier digito discado , 0-9 o the *
Mas | + | Una o mas instancias del digito anterior
Parentisis | [] | Coincide con un rango de dígitos
Caret | ^ | Coincide con no matchea
Letra T | T | Coincide con cualquier numero discado
Coma | , | Inserta 1 s de pausa entre dígitos discados

## Slide 33: Dial-Peer

## Slide 34: Dial-Peer
(POTS) Plain old telephone service dial peer:
  Define la información de accesibilidad para cualquier conexión tradicional de voz conectado a
    FXS, FXO
    E1
(VOIP) Voice over IP dial peer
Define la información de accesibilidad de voz para cualquier conexión VOIP
  Dispositivo al que se pueda acceder a través de una dirección IP.
Una “call leg”, representa una conexión hacia o desde un Gateway de voz , desde una source de POTS o VOIP
Call leg 1: Incoming POTS call leg de x1101 on CME_A.
Call leg 2: outgoing VoIP call leg from CME_A to ROUTER_B.
Call leg 3: incoming VoIP call leg on ROUTER_B from CME_A.
Call leg 4: outgoing POTS call leg to x2510 from ROUTER_B.

## Slide 35: Ejemplo Configuración POTS - Dial Peer
CME_A(config)# dial-peer voice 1101 pots
CME_A(config-dial-peer)# destination-pattern 1101
CME_A(config-dial-peer)# port 0/0/0
CME_A(config)# dial-peer voice 1102 pots
CME_A(config-dial-peer)# destination-pattern 1102
CME_A(config-dial-peer)# port 0/0/1
ROUTER_B(config)#Dial-peer voice 200 pots
(c-d-p)#destination-pattern 2...
(c-d-p)# no digit-strip
(c-.d-p)# port 1/0:23
¡¡¡ El router automáticamente saca cualquier digito definido explícitamente de un POTS Dial-peer antes de reenviar la llamada.
2104 104
Si no estuviera el no digit-strip , el 2104 pasaría a ser 104

## Slide 36: Ejemplo Configuración VoIP - Dial Peer
CME_A(config)# dial-peer voice 2000 voip
CMA_A(config-dial-peer)# destination-pattern 2...
CMA_A(c-d-p)# sesstion target ipv4:10.1.1.2
CMA_A(c-d-p)# codec g711ulaw
Si los valores de los códecs no coinciden entre los 2 routers, la llamada cae y devuleve un tono de reorden (busy signal)
A esto se lo conoce generalmente como un Codec Mismatch
ROUTER_B(config)# dial-peer voice 1100 voip
ROUTER_B(c-d-p)# destination-pattern 110.
ROUTER_B(c-d-p)# session target ipv4:10.1.1.1
ROUTER_B(c-d-p)# codec g711ulaw

## Slide 37: Private Line Automatic Ringdown (PLAR)
El voice-port 0/0/0 de la FXS esta “hardcodeado” para discar el 1102 en el momento que el tubo se levante
PLAR puede ser muy util usando conexiones FXO a la PSTN
CME_A(config)# voice-port 0/0/0
CME_A(config-voiceport)# connection plar 1102
CME_A(config)# voice-port 2/0/0
CME_A(config-voiceport)# connection plar 1500
CME_A(config-voiceport)# exit
CME_A(config)# voice-port 2/0/1
CME_A(config-voiceport)# connection plar 1500
CME_A(config-voiceport)# exit
voice-port 0/0/1
connection plar 1400
description Linea Urbana 22221234
!
voice-port 0/0/2
connection plar 1400
description Linea Urbana 22221235
!
voice-port 0/1/1
connection plar 1000
description Linea Celular 099123456
!
voice-port 0/1/2
connection plar 1000
description Linea Celular 099654321

## Slide 38: Destination-pattern DNIS/ANI
Destination–pattern
Es util para especificar lo que puede salir por los puertos FXO hacia la PSTN,
No es util para manejar lo que ingresa.
Al usar una Tarjeta FXO contra la PSTN, la información enviada desde el operador no incluye la info del número marcado.
Numero Marcado:
  DNIS - Dialed Number Identification Service
Información del caller ID:
  ANI - Automatic Number Identification
El configurar conexiones PLAR para llamadas entrantes es algo que solo se hace para FXO de trunks analógicos.
La conexiones digitales desde la PSTN (T1/E1) , si reciben el DNIS para llamadas entrantes, que el router puede usar para servicios de Direct Inward Dial (DID) services
2901-XXXX Con el DID lo que me llega es XXXX - Que puede ser un numero de interno
 | Termino Cisco
Origen | Calling
Destino | Callled

## Slide 39: POTS – Dial Peer Comands
R1(config)#Dial-peer voice 200 pots
(c-d-p)#destination-pattern 2...
(c-d-p)# no digit-strip
(c-.d-p)# port 1/0:23

## Slide 40: Escenario Teorico-Practico
Arizona(config)# dial-peer voice 10 voip
Arizona(c-d-p)# destination-pattern 6...
Arizona(c-d-p)# session target ipv4:10.1.1.2
Arizona(c-d-p)# preference 0
Arizona(c-d-p)# exit
Arizona(config)# dial-peer voice 11 pots
Arizona(c-d-p)# destination-pattern 6...
Arizona(c-d-p)# port 1/0:1
Arizona(c-d-p)# preference 1
Arizona(c-d-p)# no digit-strip
Arizona(c-d-p)# prefix 1512555
Texas(config)# dial-peer voice 10 voip
Texas(config)# dial-peer voice 11 pots

## Slide 41: Escenario Teorico-Practico
Arizona(config)# dial-peer voice 10 voip
Arizona(c-d-p)# destination-pattern 6...
Arizona(c-d-p)# session target ipv4:10.1.1.2
Arizona(c-d-p)# preference 0
Arizona(c-d-p)# exit
Arizona(config)# dial-peer voice 11 pots
Arizona(c-d-p)# destination-pattern 6...
Arizona(c-d-p)# port 1/0:1
Arizona(c-d-p)# preference 1
Arizona(c-d-p)# no digit-strip
Arizona(c-d-p)# prefix 1512555
Texas(config)# dial-peer voice 10 voip
Texas(c-d-p)# destination-pattern 5...
Texas(c-d-p)# session target ipv4:10.1.1.1
Texas(c-d-p)# preference 0
Texas(c-d-p)# exit
Texas(config)# dial-peer voice 11 pots
Texas(c-d-p)# destination-pattern 5...
Texas(c-d-p)# port 1/0:1
Texas(c-d-p)# preference 1
Texas(c-d-p)# no digit-strip
Texas(c-d-p)# prefix 1480555

## Slide 42: Show – dial peer