## Slide 1: COMUNIACIONES UNIFICADAS Marzo 2021
UNIDAD 4 - CUCM
Cisco Unified Communications Manager

## Slide 2: Cisco Unified Communications Manager (CUCM )
Switch
Funciones del CUCM
x1001
x1002
Server Based
Cluster Servers
Integración con LDAP
Comunicación con
  Otro CUCM
  Gateways
SIP / SCCP
RTP
SIP / SCCP
SIP /E1
MGCP / H.323 / SIP
CUCM

## Slide 3: CUCM Clustering
CUCM Publisher
Database Replication
IntraCluster Communication
CUCM Subscriber 1
CUCM Subscriber 2
CUCM Subscriber 3
CUCM Subscriber 4
Un cluster soporta un único Publisher y hasta 19 Subscribers:
8 como call-processing.
11 como recursos
  TFTP
  Conference Bridge,
  Music on Hold
  Etc
El primary server de (call processing), no tiene por que cumplir el rol de publisher
DATABASE MASTER
DATABASE COPY
DATABASE COPY
DATABASE COPY
DATABASE COPY

## Slide 4: CUCM Services

## Slide 5: CUCM Clustering
En una instalación típica, el Publisher realiza 2 funciones primarias
Mantiene la única copia grabable de la base de datos (Informix)
Sirve las solicitudes de TFTP
Cisco recomienda mover el role de TFTP a un Subscriber dedicado a partir de los 1000 teléfonos
Si el Publisher se rompe , el cluster continua trabajando con la ultima copia , pero no se puede agregar nuevos teléfonos.
Un teléfono puede usar una lista de hasta 3 servidores para redundancia

## Slide 6: CUCM Clustering
Publisher
Subscriber A
Subscriber C
DATABASE MASTER
DATABASE COPY
DATABASE COPY
Bulk Provisioning /
Extension Mobility
Call Manager Service
Call Manager Service
Subscriber B
DATABASE COPY
Call Manager Service
TFTP
Subscriber D
Subscriber E
Subscriber F
Subscriber G
Music On Hold

## Slide 23
Si es un Subscriber ,
  Se debe agrergar primero:
    Ip/Hostname previamente en al GUI del CUCM para indicar que se agrega un nuevo server al cluster

## Slide 31
CUCM - GUI

## Slide 39: Cisco Unified Reporting
Reportes ya Pre Definidos
  Útil para ver situación actual previo a una Actualización

## Slide 41: Disaster Recovery System
Puede ser un SFTP

## Slide 42: OS Administration
Algunas tareas se pueden hacer desde la línea de Comando

## Slide 43: Cisco Unified Serviceability

## Slide 44: Cisco Unified Serviceability

## Slide 45: Cisco Unified Serviceability

## Slide 46: Cisco Unified Serviceability
No conviene correr el servicio DHCP monitor en mas de un servidor en el clúster .
Si el CUCM va a actuar de DHCP server tiene que haber unos solo

## Slide 47: Cisco Unified Serviceability

## Slide 48: Cisco Unified Serviceability
Si subi un archivo al TFTP File Managment y quiero que ese archivo este disponible , es necesario reiniciar el servicio
Un Servicio que esta Activo puede no haber Arrancado ( Started)

## Slide 49: CUCM - CLI
Conexión por SSH
Cisco “Linux”

## Slide 50: CUCM - CLI

## Slide 51: CUCM – CLI - show

## Slide 52: CUCM – CLI – Database Replication / Shutdown
Al hacer cambio y que no se vena reflejados , es un síntoma de problemas en la replicación de la base de datos
Antes de Sacar el Publisher offline asegurarse que la base este replicada
utils dbreplacation status