## Slide 1: COMUNIACIONES UNIFICADAS Agosto 2022
Cisco Unified Contact Center Express

## Slide 2: Repaso Clase Anterior
  Parcial
    Muestra de Resolución General.

## Slide 3: Cisco Unified Contact Center Express
Es una appliance basado en Linux
Se hace un deploy junto al CUCM
Provee múltiples funcionabilidades de Contact Center e IVR
Se encuentra disponible en tres formas
  Standard
  Enhanced
  Premium

## Slide 4: UCCX Features
Inbound Voice
  A las personas que llaman al Contact Center, se les provee diferentes funcionabilidades
    Reproducción de mensajes al usuario
    Recolección de datos mediante keypad
    Selección del Agente
    Anuncio de tiempo de espera o posicionamiento en la cola
    ASR (Agent skill and competency based routing)
    TTS ( Automated Speech Recognition – Text To Speech)
  Agent and Supervisor Desktop
  Real time and Historical Reporting
  Deployed en un único Server o en una HA ( High Availability)

## Slide 5: UCCX Features
Outbound Voice
  Le permite al Agente Participar en “campañas” de llamadas salientes
  Puede configurase para que un agente que este libre de llamadas entrantes participe de llamadas salientes
  3 modos de llamadas salientes
    Preview Dialing
      Ve el contacto y puede tomar una decisión
    Predictive Dialing
      Debe si o si tomar la llamada
    Progressvie Dialing
      Se pone un limite a la cantidad de llamadas

## Slide 6: UCCX Terminología

## Slide 7: UCCX – Terminología
Provee un mecanismo para que CCX pueda comunicarse con el CUCM
Un “Application user” con permisos de CTI (Computer Telephony integration) se define en el CUCM.
Unified CCX usa mensajes JTAPI (Java Telephony API)
Unified CM Telephony Subsystem.

## Slide 8: UCCX – Terminología
CTI PORT
  Es un puerto virtual.
  Es análogo a una línea troncal en una configuración tradicional de PBX.
  Permite el acceso a las capacidades de ruteo de las llamadas.
CTI ROUTE POINT
  Es un dispositivo virtual que puede recibir múltiples llamadas simultáneas con el propósito de lograr una redirección controlada para la aplicación
  Una vez que se ha creado, se pueden agregar y configurar la línea(DN).
  Las llamadas se dirigen a los CTI route point, que posteriormente rutean la llamada a un puerto CTI disponible
  Es el número que marca la persona que llama para acceder a la aplicación.
  Se debe configurar un para cada aplicación.

## Slide 9: UCCX – Routing

## Slide 10: UCCX – Flujo
¿Cómo ruteo la llamada?
Se crea una
Application
Trigger con Dn 4000
CTI RP con
DN 4000
CCG con x DN
El Call Control Group (CCG):
es un grupo de puertos de IVR en UCCX
un grupo de puertos CTI en el CUCM
Establece cantidad máxima de puertos que puede usar la aplicación contra el CUCM
  ¿Que implica entonces tener un CCG con 10 DN?
Se crean x CTI Ports
CTI Port 1
CTI Port 2
CTI Port 3

## Slide 11: UCCX – Terminologia
Unified Call Manager | Unified CCX
CTI Route Point | Trigger
CTI Port | Call Control Group
Un sistema UCCX puede proveer hasta 400 IVR ports ( también conocidos como CTI Ports)
  Depende de su capacidad
Cada CTI Port y CTI Route Point tiene asignados un numero DN único , como si fueran un teléfono.
La creación de los puertos CTI y CTIRP en el CUCM se hace automáticamente al configurar la aplicación en el UCCX

## Slide 12: UCCX – Terminología
Resource Manager Subsystem
  Es responsable de monitorear el estado de los agentes y seleccionar agentes basados en los skills y el requerimiento del skill de la cola.
  Resource (Recurso)
    Es lo que se conoce como Agente
  Resource Group (Grupo de Recursos)
    Se usa para enviar una llamada a un grupo de Agentes
  Skill (Habilidad)
    Nombre Descriptivo ( Ventas , Socios , Información, Soporte)
    Al recurso se le asocia un skill y un skill level
  Contact Service Queue (Cola)
    Indica como rutear la llamada al Agente , si es basado en el Resource group o el resoure skill.
    Se puede enviar al agente:
      que ha estado disponible mas tiempo
      Linear
      round robin
      Mas skill

## Slide 13: UCCX – Terminologia
Una Application es una instancia de un Script

## Slide 14: UCCX – Call Flow
1 - Llamada Entrante
Nro Genérico
2 - Signaling al CUCM
3 - JTAPI Route Request
4
Trigger
5
Application
CCG
7 – CTI DN
8 - Reply con DN de CTI
9 - Call Setup
6
10
11 - Accept
12- Connect - RTP
RTP -> Se libera CTI-PORT
Ready / Reserved/ Talking
13- Reserve
14 - Ring
14 - Ring
15- Talking
RTP

## Slide 15: UCCX – Script Editor

## Slide 16: UCCX – Script Editor

## Slide 17: UCCX – Application

## Slide 18: UCCX – Subsytem
Como se configuran los recursos?
  En el EndUser del CUCM

## Slide 19: UCCX – Application

## Slide 20: UCCX – Application
Los parámetros marcado en rojo , son variables puestas por nosotros al crear el script.
De esta forma pueden modificarse sin necesidad de cambiar el script
Se evita el “Hardcode”

## Slide 21: UCCX – Modifcación Prompt

## Slide 22: UCCX – Add Application

## Slide 23: CUCM – CTI Route Point

## Slide 24: UCCX – Trigger
El Call Control Group tiene que ser configurado previamente.

## Slide 25: UCCX – Trigger
Vemos que se creo automáticamente el CTI Route Point

## Slide 26: UCCX – Trigger Advance Options

## Slide 27: UCCX – Call Control Group

## Slide 28: UCCX – Call Control Group
Unico Call Control Group Definido
Que problema se presenta?

## Slide 29: CUCM – Device Phone
Aca estoy viendo los CTI Ports que tengo disponibles

## Slide 30: UCCX – Creacion Call Control Group

## Slide 31: UCCX – Creacion CTI-Ports
Crea automaticamente los CTI Ports

## Slide 32: CUCM – Confirmacion CTI
Busco en Device-Phone en el CUCM y puedo verlos

## Slide 33: UCCX – Script Managment

## Slide 34: UCCX – Script
Click para Descarga
Click para Cargar

## Slide 35: UCCX – Editor de Script
Software para generar los Scripts
Permite login Anónimo , no se necesita estar conectado al Contact Center

## Slide 36
Sección de Elementos de Configuracion
Sección de Variables
Sección de Programación
Consola de Mensajes

## Slide 37: UCCX – Elementos

## Slide 38: UCCX – Creacion

## Slide 39: UCCX – Prompt
No tengo ninguna variable creada para que actue como prompt

## Slide 40: UCCX – Variable

## Slide 41: UCCX – Seleccion

## Slide 42: UCCX – Subo el script creado

## Slide 43: UCCX – Queue

## Slide 44: UCCX – Definir una Queue

## Slide 45: UCCX – Queue

## Slide 46: UCCX – Queue

## Slide 47: UCCX – Skills

## Slide 48: UCCX – Resource

## Slide 49: UCCX – Teams

## Slide 50: UCCX – Teams

## Slide 51: UCCX – Vinculacion Queue con Script